2016年中职升学技能考试电子技术类考试大纲

# 一、说明

本考试大纲贯彻教育部中等职业学校电子类教学大纲的精神，本着强调基本技能考核的思想，根据我省电子类专业实际教学情况制定。考试范围包括常用元器件的测量、常用电子仪器仪表的使用、常用电子线路的安装、调试及故障分析等内容。

# 二、适用范围

本考试大纲适用于中等职业技术学校通信类、电子信息类、自动化类及其他电子技术相关的电子类考生。

# 三、考试要求

1、熟练掌握电子元器件种类、性能、用途、选用及判别方法；

2、掌握常用电子仪器仪表的种类、规格、性能用途和使用方法；

3、熟练掌握电子元器件焊接方法，了解各种焊接工具用法；

4、熟悉电子电路图，掌握分立元件电子线路的安装、调试；

5、熟练掌握常用电子元件的测试方法和实用电子电路的调试和故障分析。

# 四、考试要点

（一）基础知识部分

1、熟练掌握常用电子元器件的测试方法，如电阻、电解电容、二极管、三极管等种类、规格、性能用途及其元件参数的判别。

2、掌握电子仪器仪表的使用，如万用表、毫伏表、信号发生器、示波器等。

3、掌握各种焊接工具的用法，如电烙铁的选用及使用方法；手工焊接的操作方法，其中包括元器件的选型与安装、焊接工艺及其拆焊。

（二）实用电子电路部分

1、单相整流电路和滤波电路

单相半波整流电路和滤波电路；

单相桥式整流电路和滤波电路。

（1）按电路原理图组装上述电路；

（2）要求正确使用电压表测量单相整流电路和滤波电路，变压器二次侧电压值及整流后负载端电压值，测量有源滤波负载端电压波值；

（3）熟练使用示波器观察测量单相整流电路和滤波电路变压器二次侧电压波形，及整流后负载端电压波形，测量有源滤波负载端电压波形。

2、单管交流放大电路

（1）按电路原理图组装单管交流放大电路；

（2）要求正确使用电压表测量静态工作点UCEQ、ICQ、IBQ；

（3）使用毫伏表测量输入信号和输出信号，并计算电压放大倍数；

（4）使用示波器观察测量输入、输出波形。

3、射极跟随器

（1）按电路原理图组装射极跟随器电路；

（2）测量输入电阻和输出电阻；

（3）测量电压放大倍数，并使用示波器观察输入，输出电压波形；

（4）了解测量跟随器范围。

4、集成运算放大电路做比例运算电路：反相比例放大器、同相比例放大器。

（1）按电路原理图组装反相放大器，和同相比例放大器；

（2）分析反相比例放大器和同相比例放大器的主要特点（包括反馈类型）。

5、反馈放大电路

（1） 按电路原理图组装反馈放大电路；

（2） 测量静态工作点；

（3） 测量基本放大电路的放大倍数、输入电阻和输出电阻；

（4） 测量反馈放大电路的放大倍数、输入电阻和输出电阻。

（三）按电路图组装电路及调试。

# 五、考试形式

1、考试形式：实际操作。

2、考试时长：120分钟。

# 评分标准（略）